## Slide 1: 第三章 8086/8088寻址方式及指令集(算术运算指令)

## Slide 2: 2.算术运算类指令
完成加、减、乘、除等二进制算术运算。
对于加减法，无符号数与补码的运算使用相同的指令。
对于乘除法，无符号数与补码的运算使用不同的指令。

## Slide 3: （1）加法指令
指令格式：ADD DEST， SRC
指令功能：DEST <=（SRC）+（DEST）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF
具体哪些标志位有意义依赖于用户对操作数的解释。

## Slide 4: （1）加法指令
操作数可以字、字节为单位；
源操作数可以为通用寄存器、内存单元、立即数；
目的操作数可以为通用寄存器、内存单元。
注意：最多只能有一个内存操作数。

## Slide 5: （1）加法指令
加法指令的通常格式有：
ADD BX，SI
ADD DA_WORD,0F8CH
ADD DL,TAB[BX]

## Slide 6
源地址
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
+
ALU

## Slide 7: （1）加法指令
例1.以下面的程序片段为例说明加法指令的执行情况。
MOV AH，45H
MOV AL，0E3H
ADD AH，AL
45H = 01000101B
0E3H =11100011B
如果看作无符号数相加，是完成69+227，如果看作带符号数相加，是完成69+（-29）。

## Slide 8: （1）加法指令
01000101
+ 11100011
1 00101000
看作无符号数相加：最高位进位，CF=1
第3位没有产生进位，AF=0
看作带符号数相加：正+负 OF=0，SF=0
运算结果为非0，ZF=0；运算结果中1的个数为偶数个，PF=1
课下请使用DEBUG来观察指令执行情况。

## Slide 9: （2）带进位加法指令
指令格式：ADC DEST， SRC
指令功能：DEST <=（SRC）+（DEST）+（CF）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF
具体哪些标志位有意义决定于用户对操作数的解释。

## Slide 10: （2）带进位加法指令
操作数可以字、字节为单位；
源操作数可以为通用寄存器、内存单元、立即数；
目的操作数可以为通用寄存器、内存单元。
注意：最多只能有一个内存操作数。

## Slide 11: （2）带进位加法指令
例 有一个32位无符号数存放在DX（高16位），AX（低16位）中，若要加上常数76F1A23H，则用以下指令来实现：
ADD AX，1A23H
ADC DX，76FH

## Slide 12
源地址
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
+
ALU

## Slide 13: （2）带进位加法指令
例2.用下面的程序片段来说明带进位加法指令的原理。
MOV AL，93H
MOV AH，02H
MOV BL，88H
MOV BH，0EEH
ADD AL，BL
ADC AH，BH

## Slide 14
先考虑把操作数看作无符号数的情况。
（AX）= 0293H 659（十进制）
（BX）=0EE88H 61064（十进制）
ADC（高） ADD（低）
00000010 10010011
+ 11101110 10001000
0 11110001 1 00011011
CF CF
运算结果为：F11BH 61723（十进制）
注意，如果最后一次加法后CF=1，那么说明运算结果超出了无符号数的表示范围，需要把CF作为运算结果的最高位才是正确的运算结果。
此 CF 意义在于衔接高、低位运算
此 CF 意义在于表示无符号数运算是否溢出

## Slide 15
再考虑把操作数看作带符号数的情况。
（AX）= 0293H 659（十进制）
（BX）=0EE88H - 4472（十进制）
ADC（高） ADD（低）
00000010 10010011
+ 11101110 10001000
0 11110001 1 00011011
CF CF
OF=0 OF=1
运算结果为：F11BH -3813（十进制）
多字节或多字带符号数的加法中，是否溢出仅决定于最后一次加法操作后的OF标志。
此 CF用于衔接高低位运算
此 CF 无意义
此 OF 无意义
此OF 表示补码运算是否溢出

## Slide 16: （2）带进位加法指令
课下请使用DEBUG来观察ADD、ADC指令结合使用实现的多字节加法过程。
主要观察CF和OF标志位。

## Slide 17: （2）带进位加法指令
结合使用ADD、ADC指令可以实现长操作数的加法，摆脱了字和字节的范围限制。
如果操作数需要用N个字来表示，那么可以在程序的循环结构中使用ADC指令来完成加法。

## Slide 18: （3）加1指令
指令格式：INC DEST
指令功能：DEST <=（DEST）+1
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF
目的操作数地址可以为通用寄存器、内存单元；单位可以为字、字节。

## Slide 19: （3）加1指令
INC指令通常用于修改基址或变址寄存器，这样可以方便地访问数组中的元素，或者用于计数。
INC指令的操作数通常理解为无符号数。

## Slide 20
1
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
+1
ALU

## Slide 21: （3）加1指令
INC指令与其他加法指令不同，它不影响CF标志，这是硬件机制决定的。如下例：
MOV AL，0FFH
INC AL
（AL）=11111111B，
CF=?
CF的取值在执行INC指令前后保持一致。

## Slide 22: （3）加1指令
为何设计为不影响CF？
mov bx, 0 ;完成80-bit操作数相加
mov cx, 5
clc
lop1: mov ax, tab1[bx]
adc ax, tab2[bx] ; 生成 CF
mov res[bx], ax
inc bx ; 不影响 CF
inc bx
loop lop1 ; 不影响 FR

## Slide 23: （3）加1指令
INC指令要影响OF标志，并且有一定规律可循。
OF标志被置1时，表示刚执行完的指令使补码溢出，在INC指令中不外乎两种情况，正数加1后变成负数，负数加1后变成正数。

## Slide 24: （3）加1指令
INC AL
正数变负数的情况：仅当（AL）= 01111111B，
加1后，（AL）= 10000000B，OF标志会被置1。
负数变正数的情况：仅当（AL）=11111111B，
加1后，（AL）= 00000000B

## Slide 25: （3）加1指令
0不是正数，也不是负数，11111111B是 – 1的补码，-1+1=0是正确的（负+正，不会有溢出），所以没有溢出，OF被置0。
实际上OF被置1的情况只会出现在加1前（AL）= 01111111B时。

## Slide 26: （3）加1指令
虽然INC要影响OF标志，但在INC指令中，操作数往往解释为无符号数，因而OF标志的实际意义不大。
如果考虑灵活使用，可以通过OF标志判断计数值是否超过半数，字节中为127，字中为32767。

## Slide 27: （4）减法指令
指令格式：SUB DEST，SRC
指令功能：DEST <=（DEST）-（SRC）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF

## Slide 28: （4）减法指令
源操作数可以为通用寄存器、内存单元、立即数；
目的操作数可以为通用寄存器、内存单元；
操作数可以字、字节为单位。

## Slide 29: （4）减法指令
注意：
1）两个操作数最多只能有一个是内存单元。
2）对CF标志的判断必须使用无符号减法，不能使用补码相加的方法。

## Slide 30: （4）减法指令
例
有两个字节单元A，B可以用以下指令实现（A）—（B） A
MOV AL，B
SUB A，AL

## Slide 31
源地址
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
-
ALU

## Slide 32: （4）减法指令
对于减法指令，标志位的有效性， 和加法指令一样，完全依赖于程序员对操作数的解释。
如果程序员把操作数解释为无符号数或者BCD码，那么CF、AF标志有效；
如果解释为带符号数，那么OF、SF标志有效；

## Slide 33: （4）减法指令
如果解释为校验码，那么PF标志有效；
ZF标志始终有效，用于判断运算结果是否为0。
课下请使用DEBUG观察减法指令的执行情况。

## Slide 34: （5）带借位减法指令
指令格式：SBB DEST，SRC
指令功能：
DEST<=（DEST）-（SRC）-（CF）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF

## Slide 35: （5）带借位减法指令
SBB指令对操作数的要求、对标志位的解释和SUB指令完全一致。
SBB指令的主要用途和前面讲到的ADC指令相似。

## Slide 36: （5）带借位减法指令
ADC指令用于将低位单元加法产生的最高位进位引入到高位单元的加法中；SBB指令则是把低位单元减法产生最高位借位引入到高位单元的减法中。
和SUB指令结合使用完成多字节或多字数据的减法。
例子：多字节减法的例子留在课外自己构造。

## Slide 37
源地址
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
-
ALU

## Slide 38: （6）减1指令
指令格式：DEC DEST
指令格式：DEST <=（DEST）-1
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF
目的操作数地址可以为通用寄存器、内存单元；可以字节、字为单位。

## Slide 39: （6）减1指令
和INC指令的用途大致相同，用于计数或修改地址指针，只是方向和INC指令相反，操作数一般也解释为无符号数。
和INC指令一样，DEC指令不影响CF标志。

## Slide 40
1
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
-1
ALU

## Slide 41: （7）求相反数指令
指令格式：NEG DEST
指令功能：DEST <= -（DEST）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF
目的操作数地址可以为通用寄存器、内存单元；可以字、字节为单位。
注意：操作数一般解释为补码

## Slide 42
目的地址
0
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
NEG
ALU

## Slide 43: （7）求相反数指令
NEG指令把操作数解释为带符号数的补码，完成的运算相当于用0减去操作数。
可能出现溢出的情况：-128、-32768等，是否溢出可由OF标志判断。
如果NEG指令的运算结果为0，那么CF标志置0，运算结果非0，CF标志置1。（CF的判断仍然按照无符号数的逻辑）

## Slide 44: （7）求相反数指令
例 在DAW+2，DAW字单元存放有一个32位带符号数，DAW中存放的是低16位，求这个数的相反数并存入原单元中可用以下指令：
NEG DAW
MOV AX，0
SBB AX，DAW+2
MOV DAW+2，AX

## Slide 45: （8）比较指令
指令格式：CMP DEST，SRC
指令功能：（DEST）-（SRC）
标志位影响：OF、SF、ZF、AF、PF、CF

## Slide 46: （8）比较指令
CMP指令的执行过程、对操作数的要求、对标志位的解释完全和SUB指令一致。
区别：CMP指令不保存运算结果。

## Slide 47
源地址
目的地址
 |  |  |  | ＯＦ | ＤＦ | ＩＦ | ＴＦ | ＳＦ | ＺＦ |  | ＡＦ |  | ＰＦ |  | ＣＦ
-
ALU

## Slide 48: （8）比较指令
CMP指令仅使用减法操作来影响标志位，并不保存运算结果，因为它只关心标志位的状态，不关心实际的运算结果。
可以通过CF、OF、SF等标志位来判断两个无符号数或者两个有符号数的大小关系。
通常CMP指令和条件转移指令配合使用，在判断两个数的大小关系基础上实现程序的分支或者循环结构。

## Slide 49: （8）比较指令
使用CMP指令对两个无符号数比较大小，判断标准为：
CF=0：（DEST）-（SRC）最高位没有向更高位产生借位，（DEST）≥（SRC）
CF=1：（DEST）-（SRC）最高位向更高位产生了借位，（DEST）<（SRC）

## Slide 50: （8）比较指令
使用CMP指令对两个有符号数比较大小，判断标准如下：
OF=SF：（DEST）≥ （SRC）
1）OF=SF=0：减法运算没有溢出，符号位是正确的，正确的运算结果为正数或0。
2）OF=SF=1：减法运算有溢出，符号位是错误的，正确的运算结果为正数或0。

## Slide 51: （8）比较指令
OF≠SF：（DEST）<（SRC）
1）OF=0，SF=1：减法运算没有溢出，符号位是正确的，正确的运算结果为负数。
2）OF=1，SF=0：减法运算有溢出，符号位是错误的，正确的运算结果为负数。

## Slide 52: （8）比较指令
如果在判断无符号数和有符号数大小的条件中加入对ZF标志的判断，会得到更丰富的判断结果。
CMP指令仅仅通过减法运算影响标志位，它自己并不会判断这些标志位，标志位的判断是由条件转移指令来完成的。
这些相关的条件转移指令会在后面的课程中讲到。