## Slide 1: 第七章 数值运算程序设计

## Slide 2: 7.1.1 十进制数加减运算
ＣＰＵ的运算以二进制数为基础，不能直接进行十进制运算。
若需使用十进制表示数据，则需做数制转换或运算调整。

## Slide 3: 数制转换法
将十进制表示的原始数据，例如ＡＳＣＩＩ码，转换为等价的二进制表示；
使用二进制运算指令完成二进制运算；
再将运算结果转换为十进制形式。

## Slide 4: 数制转换法
该方法原理简捷，但需要编制二、十进制数相互转换的子程序，使运算时间加长。

## Slide 5: 运算调整法
使用特定二进制编码表示十进制数，例如ＢＣＤ编码；
使用二进制运算指令实施运算；
搭配使用运算调整指令对运算结果进行十进制调整，使运算结果仍为ＢＣＤ码。

## Slide 6: 运算调整法
该方法原理较复杂，但使用非常方便，能够提高运算效率，因不需完成二、十进制数的相互转换。

## Slide 7: （１）ＢＣＤ码
４个连续的二进制位可看作一个十六进制位，取值范围为０－Ｆ。
若将其变化范围加上限制，仅使用０－９的取值范围，则可将它看作一个十进制位。
ＢＣＤ码即是用４个二进制位来表示１个十进制位，变化范围限定为０－９。

## Slide 8: １）非组合类型ＢＣＤ码
一个字节的低４位表示一个ＢＣＤ码，高４位可以为０，也可以为００１１B（ＡＳＣＩＩ码字节）。
数字字符的ＡＳＣＩＩ码低４位就是一个ＢＣＤ码。

## Slide 9: ２）组合类型ＢＣＤ码
一个字节的低４位和高４位分别表示两个ＢＣＤ码。
ＢＣＤ码与数字字符ＡＳＣＩＩ码间存在必然的联系。
将ＢＣＤ码置于字节低４位，高4位指定为００１１B，则此字节为对应十进制数字的ＡＳＣＩＩ码。

## Slide 10: （２）ＢＣＤ码加法运算
考虑一位十进制数的加法运算会遇到哪些情况．
１）
０２ Ｈ
＋ ０３ Ｈ
０５ Ｈ
特征：运算结果的低４位为０－９，ＡＦ＝０
调整：虽然是十六进制的加法，但是运算特征和十进制加法完全一致，不需要任何调整。

## Slide 11: （２）ＢＣＤ码加法运算
２）
０８ Ｈ
＋ ０４ Ｈ
０Ｃ Ｈ
特征：结果低４位大于９，ＡＦ＝０
调整：对于十六进制加法，逢１６进１，但对十进制加法，逢１０进１，此时两种加法产生不一致，需要作调整。

## Slide 12: （２）ＢＣＤ码加法运算
对十进制加法来说，这种情况应该进位，却未进位，则使用十六进制方式迫使它进位，即加６，把逢１０强行变为逢１６。
０ＣＨ
＋ ０６Ｈ
１２Ｈ
如果把１２Ｈ看作十进制的运算结果，那么结果是正确的，因为８＋４＝１２

## Slide 13: （２）ＢＣＤ码加法运算
３）
０９ Ｈ
＋ ０８ Ｈ
１１ Ｈ
特征：运算结果低４位为０－９，ＡＦ＝１
调整：对于十进制加法，应该进位，但应该向高位进１０，而不是进１６，所以多进了６，需要对运算结果作调整。

## Slide 14: （２）ＢＣＤ码加法运算
这种情况应该进位，但多进了６，调整方法为加６，弥补进位的损失。
１１ Ｈ
＋ ０６ Ｈ
１７ Ｈ
如果把１７Ｈ看作十进制运算的结果，那么结果是正确的，因为９＋８＝１７

## Slide 15: （２）ＢＣＤ码加法运算
对于一位十进制数加法，可能遇到的进位情况仅有以上三种，对每种情况，都有相应的进位调整方法。
通过这些调整，可以把十六进制加法调整为十进制加法。

## Slide 16: （２）ＢＣＤ码加法运算
１）结果的低４位为０－９，ＡＦ＝０，不需要调整
２）结果低４位大于９，ＡＦ＝０，该进位但未进位，加６迫使运算进位。
３）结果低４位为０－９，ＡＦ＝１，该进位，但多进了６，加６作为补偿。

## Slide 17: （２）非组合型ＢＣＤ码加法调整指令
指令格式：ＡＡＡ
（ASCII Adjust for Addition）
标志位影响：仅影响ＡＦ、ＣＦ标志。
功能：将非组合型BCD码加法运算结果调整为正确的非组合型BCD码，并且将十进制进位反映到AF、CF标志。
调整过程见如下框图：（注意，这是ＡＡＡ这条指令的处理流程，不是某个程序的流程）

## Slide 18
开始
(AL)低４位为０－９？
ＡＦ＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）＋６
ＡＨ＜＝（ＡＨ）＋１
ＡＦ＜＝１
Ｙ：情况１
Ｙ
Ｎ：情况２
Ｎ：情况３
情况２、３都是
该进位的

## Slide 19
清除ＡＬ高４位
CF<=AF
结束
CF、AF意义相同

## Slide 20: （２）非组合型ＢＣＤ码加法调整指令
AAA指令标志位解释：AF和CF取值一定相同，意义相同。
如果为0，表示对这一位BCD码进行加法时没有产生十进制进位。
如果为1，表示对这一位BCD码进行加法时产生了一个十进制进位。

## Slide 21: 执行AAA指令的前提条件
1）进行十进制加法调整以前，必须先使用ADD或ADC指令作二进制加法。
2）相加的两个操作数都必须是一位非组合型BCD码
3）相加的结果必须保存在寄存器AL中
只有满足上面3个前提条件，执行AAA指令才是有意义的。

## Slide 22: 非组合型BCD码加法示例
DATA SEGMENT
DAA1 DB 5,9,5,9
DAA2 DB 9,7,9,7
RESULT DB ‘THE RESULT IS:’
RESULT1 DB 5 DUP(0), ‘$’
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS

## Slide 23: 非组合型BCD码加法示例
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1
MAIN: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV SI, 3
LEA DI, RESULT1+4
MOV CX, 4
CLC
LOP: MOV AL, DAA1[SI]
ADC AL, DAA2[SI]
AAA
LAHF

## Slide 24: 非组合型BCD码加法示例
OR AL, 30H
MOV [DI], AL
SAHF
DEC DI
DEC SI
LOOP LOP
MOV BH, 30H
JNC NEXT
MOV BH, 31H

## Slide 25: 非组合型BCD码加法示例
NEXT: MOV [DI], BH
MOV DX, OFFSET RESULT
MOV AH, 09H
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END MAIN

## Slide 26: （２）非组合型ＢＣＤ码加法调整指令
BCD码加法需要注意：
两个N位BCD码数据相加时，可能产生一个N+1位的BCD码结果。因此在程序中应将存放结果的空间留够N+1位BCD码空间。

## Slide 27: （3）组合型BCD码加法调整指令DAA
指令格式：DAA
标志位影响：AF、CF
功能：把组合型BCD码的加法运算结果调整为正确的组合型BCD码，并把十进制进位反映到AF、CF。
调整过程见如下流程图：

## Slide 28
Ｙ：情况１
Ｎ：情况２
情况２、３都是
该进位的
Ｎ：情况３
开始
(AL)低４位为０－９？
ＡＦ＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）＋６
ＡＦ＜＝１

## Slide 29
结束
Ｙ：情况１
Ｎ：情况２
情况２、３都是
该进位的
Ｎ：情况３
(AL)高４位为０－９？
CF＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）＋60H
CF＜＝１
CF、AF意义不同

## Slide 30: 组合型BCD码加法调整指令的标志位解释
AF：低位BCD码（低4位）是否向高位产生十进制进位，如果为0，表示没有进位，如果为1，表示产生了进位。
CF：高位BCD码（高4位）是否向更高位产生十进制进位，如果为0，表示没有进位，如果为1，表示产生了进位。

## Slide 31: 组合型BCD码加法调整指令的标志位解释
AF标志不常用，因为通过二进制加法运算，低位BCD码的进位已经反映到了高位BCD码的加法当中。
CF标志会经常使用在ADC指令对多字节的组合型BCD码加法当中，反映低位向高位产生的十进制进位。

## Slide 32: 执行DAA指令的前提条件
1）进行十进制加法调整以前，必须先使用ADD或ADC指令作二进制加法。
2）相加的两个操作数都必须是两位BCD码构成的组合型BCD码。
3）相加的结果必须保存在寄存器AL中
只有满足上面3个前提条件，执行DAA指令才是有意义的。

## Slide 33: （4）BCD码减法运算
首先考虑一位BCD码作减法会遇到哪些情况。
1）
05 H
- 03 H
02 H
特征：运算结果为0-9，AF=0
调整：不需要调整，因为在这种情况，十六进制减法和十进制减法完全一致。

## Slide 34: （4）BCD码减法运算
2）
01
- 03
0E
特征：运算结果大于9，AF=1
调整：因为借位是十六进制的，所以对于十进制运算来说，多借了6，应该从结果中减去6。

## Slide 35: （4）BCD码减法运算
0E H
- 06 H
08 H
从十进制运算角度来看，调整以后的结果是正确的，1-3=8（从高位借位以后）。

## Slide 36: （4）BCD码减法运算
3）
01 H
- 09 H
08 H
特征：运算结果为0-9，AF=1，
调整：产生了十六进制的借位，多借了6，应该从结果中减掉6。

## Slide 37: （4）BCD码减法运算
08 H
- 06 H
02 H
从十进制角度讲，调整后的结果是正确的，因为1-9=2（向高位借位以后）。
实际上，在减法运算中，第三种情况和第二种情况可以归纳为同一种情况，因为有共同的特征：AF=1，而且问题一致，借位时多借了6。

## Slide 38: （5）非组合型BCD码减法调整指令AAS
指令格式：AAS
标志位影响：AF、CF
功能：把非组合型BCD码的减法结果调整为正确的非组合型BCD码，并且把十进制借位反映到AF、CF。
AAS指令的调整过程见如下流程：（实际上减法调整比加法简单，但为保持同类指令的规整性，使用了和AAA指令相似的流程）

## Slide 39
开始
(AL)低４位为０－９？
ＡＦ＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）-６
ＡＨ＜＝（ＡＨ）-１
ＡＦ＜＝１
Ｙ：情况１
Ｙ
Ｎ：情况２
情况２、３都是
借位多借了6

## Slide 40
清除ＡＬ高４位
CF<=AF
结束
CF、AF意义相同

## Slide 41: AAS指令标志位解释
AF和CF取值一定相同，意义相同。
如果为0，表示对这一位BCD码进行减法时没有产生十进制借位。
如果为1，表示对这一位BCD码进行减法时产生了一个十进制借位。
AAS指令和AAA指令一样,执行前必须有3个类似的必要条件,只是使用的运算指令为SUB指令或者SBB指令。

## Slide 42: 非组合型BCD码减法调整示例
DATA SEGMENT
SUB1 DB 5, 2, 2
SUB2 DB 6, 2, 1
RESULT DB ‘THE RESULT IS:’, 4 DUP(0), ‘$’
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1

## Slide 43: 非组合型BCD码减法调整示例
MAIN: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
LEA SI, SUB1+2
LEA DI, SUB2+2
MOV AH, ‘+’
MOV BX, 0
MOV CX, 3
LOP1: MOV AL, SUB1[BX]
SUB AL, SUB2[BX]
JZ NEXT1
JNC NEXT2

## Slide 44: 非组合型BCD码减法调整示例
MOV AH, ‘-’
XCHG SI, DI
JMP NEXT2
NEXT1: INC BX
LOOP LOP1
NEXT2: MOV RESULT+14, AH
LEA BX, RESULT+17
MOV CX, 3
CLC

## Slide 45: 非组合型BCD码减法调整示例
LOP2: MOV AL, [SI]
SBB AL, [DI]
AAS
LAHF
OR AL, 30H
MOV [BX], AL
SAHF
DEC SI
DEC DI
DEC BX
LOOP LOP2

## Slide 46: 非组合型BCD码减法调整示例
MOV DX, OFFSET RESULT
MOV AH, 09H
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END MAIN

## Slide 47: 非组合型BCD码减法调整示例
BCD码减法结果可能是负数，但BCD码运算本身没有考虑符号，所以在程序中需单独判断运算结果的符号，并合理选择减数和被减数，即绝对值较大的一个数作为被减数。

## Slide 48: （6）组合类型BCD码减法调整指令DAS
指令格式：DAS
标志位影响：AF、CF
功能：把组合类型BCD码的减法结果调整为正确的组合类型BCD码，并且把十进制的借位反映到AF、CF标志中。
DAS指令的调整过程如下图所示：

## Slide 49
Ｙ：情况１
Ｎ：情况２
情况２、３都是
该借位的
Ｎ：情况３
开始
(AL)低４位为０－９？
ＡＦ＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）-６
ＡＦ＜＝１

## Slide 50
结束
Ｙ：情况１
Ｎ：情况２
情况２、３都是
该借位的
Ｎ：情况３
(AL)高４位为０－９？
CF＝０？
ＡＬ＜＝（ＡＬ）-60H
CF＜＝１
CF、AF意义不同

## Slide 51: DAS指令的标志位解释
AF：低位BCD码（低4位）是否向高位产生十进制借位，如果为0，表示没有借位，如果为1，表示产生了借位。
CF：高位BCD码（高4位）是否向更高位产生十进制借位，如果为0，表示没有借位，如果为1，表示产生了借位。
和AAS指令相似，在多字节BCD码减法中，使用较多的是CF标志。

## Slide 52: 加减法调整的本质
BCD码加减法的本质：把十六进制进位或借位调整为十进制的进位或借位。
如果BCD码加法产生了进位，那么一定多进了6，应该加上一个6作补偿。
如果BCD码减法产生了借位，那么一定多借了6，应该减去一个6作补偿。

## Slide 53: 多位BCD码运算
多位BCD码的加减法与多字节、多字二进制数的加减法相似，只是需要使用调整指令对每次运算进行调整。
BCD码运算未考虑符号，若考虑带符号运算，则需单独考虑，一般用ASCII码表示符号。
若考虑符号，则需先将指定的运算转换为两个正数的等价运算，并且在运算前先判断结果的符号；若是减法，还需确定正确的被减数和减数，才能得到正确结果。

## Slide 54: BCD码加法的符号判断
正+正 => 直接进行BCD码加法运算，结果符号为正
正+负 => 正 – 正，进行BCD码减法运算，需要单独判断结果的符号，并由此确定被减数和减数。
负+负 => -（正+正），进行BCD码加法运算，结果符号为负

## Slide 55: BCD码减法的符号判断
正-正 直接进行BCD码减法运算，但是需要先判断结果的符号，并由此决定被减数和减数。
正-负 => 正+正 进行BCD码加法运算，结果符号为正。
负-负 => 负+正 => 正-正 和第一种情况相同

## Slide 56: 课后思考
如何编制一个程序，能完善解决BCD码的加减运算（BCD码位数可以自定）。

## Slide 57: 7.2.1 二进制乘除运算
无符号数的乘除运算
带符号数的乘除运算

## Slide 58: （1）无符号数乘法指令MUL（Multiplication）
指令格式：MUL SRC
SRC可使用除立即数外的任一种操作数（字、字节）
功能：
字节乘法：AX<=（AL）*（SRC）
字乘法：DX：AX<=（AX）*（SRC）
标志位影响：CF、OF，如果运算结果为0，CF=OF=0；如果非0，CF=OF=1。

## Slide 59: （2）带符号数乘法指令IMUL（Signed Integer Multiplication）
指令格式：IMUL SRC
功能：与MUL指令相同，只是操作数都解释为补码，完成的乘法操作是补码乘法。
标志位影响：CF、OF，如果运算结果的高半部是低半部的符号扩展，那么CF=OF=0；如果不是，则CF=OF=1。

## Slide 60: （3）无符号数除法指令DIV（Unsigned Division）
指令格式：DIV SRC
SRC为除数，可使用除立即数外的任意操作数（字、字节）
标志位影响：无

## Slide 61: （3）无符号数除法指令DIV（Unsigned Division）
功能：
字节除法：ＡＬ<=（ＡＸ）／（ＳＲＣ）的商
ＡＨ<=（ＡＸ）／（ＳＲＣ）的余数
字除法：ＡＸ<=（DX:AX）／（ＳＲＣ）的商
ＤＸ<=（ＤＸ:AX）／（ＳＲＣ）的余数

## Slide 62: 0型中断
在以下情况中，除法指令会引起０型中断：
１）除数（ＳＲＣ）＝０
２）商太大，超过了限定的范围

## Slide 63: 0型中断
一般出现0型中断，是因为程序中存在较严重的逻辑错误，通常是在循环结构中不断修改除数引起的。
０型中断一般显示“ＯＶＥＲＦＬＯＷ”信息，用于提示用户，除法指令出现了严重的错误。

## Slide 64: （４）带符号数除法指令ＩＤＩＶ（Signed Integer Division）
指令格式：ＩＤＩＶ ＳＲＣ
功能：和ＤＩＶ指令一致，只是将操作数看作补码，完成的除法操作是补码除法。
标志位影响：无
０型中断：如果（ＳＲＣ）＝０，或者运算结果超出了补码表示范围，那么会产生０型中断。

## Slide 65: （５）字节、字扩展指令
指令格式：ＣＢＷ
（Convert Byte to Word）
功能：扩展字节操作数的符号位，把它转变为字操作数。ＡＨ<=（ＡＬ）的符号位。
标志位影响：无

## Slide 66: （５）字节、字扩展指令
指令格式：ＣＷＤ
（Convert Word to Double word)
功能：扩展字操作数的符号位，把它转变为双字操作数。ＤＸ<=（ＡＸ）的符号位。
标志位影响：无

## Slide 67: （５）字节、字扩展指令
由于除法指令的被除数只能是字或双字，所以有时需要使用符号位扩展指令扩展字节补码和字补码的符号位，得到更长的被除数以满足除法指令对被除数长度的要求。

## Slide 68: 7.2.2 十进制数乘除法运算
使用BCD码除了可以进行十进制的加减运算以外，同样可以进行乘除法，计算过程与手算方式类似。

## Slide 69: （1）BCD码乘法
与分析BCD码加减法一样，首先考虑一位BCD码相乘的情况。
0 9 H
* 0 9 H
5 1 H

## Slide 70: （1）BCD码乘法
最大的两个BCD码相乘得到的结果小于0FFH，完全可以放在一个字节中；
MUL指令的乘积存放在AX中，如果两个乘数都是一位的BCD码，则乘积完全在AL中，（AH）为全0。
调整过程：AH <=（AL）/ 0AH 的商
AL <=（AL）/ 0AH 的余数

## Slide 71: （1）BCD码乘法
51H / 0AH 的商为 08H（乘积十位上的BCD码），余数为01H（乘积个位上的BCD码）
通过除以0AH这一个过程，乘积已经被调整为十进制形式，9*9=81。

## Slide 72: （2）非组合型BCD码乘法调整指令AAM
指令格式：AAM
功能：（AL）解释为乘积，调整为正确的BCD码后送到AX保存。
AH <=（AL）/ 0AH 的商
AL <=（AL）/ 0AH 的余数
标志位影响：SF、ZF、PF和其他算术运算指令中解释一致，OF、CF、AF不确定。

## Slide 73: （2）非组合型BCD码乘法调整指令AAM
AAM指令仅对一位BCD码乘法作调整，若要实现任意位的BCD码相乘，则需在程序设计时考虑整个乘法过程。
实际上BCD码乘法过程和手算乘法过程一致，为理解这一过程在程序中的具体实现，先看一个手算乘法的例子。

## Slide 74: （2）非组合型BCD码乘法调整指令AAM
2 9 6
* 5 7
4 2
6 3
1 4
3 0
4 5
1 0
1 6 8 7 2

## Slide 75
2 | 9 | 6
5 | 7
2
4
6
7
0
2
0
3
8
4
4
1
2
7
8
6
1
BCD码乘法过程示意
VARX
0
1
2
VARY
0
1
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
4
VARZ1（个位部分积）
VARZ2（十位部分积）
MRLT（最终乘积）

## Slide 76: BCD码乘法考虑符号
与加减法一样，BCD码乘法也需要单独考虑符号，具体的运算都是正数之间的乘法。
正*正 直接进行，运算结果符号为正
正*负 => -（正*正） 直接进行，运算结果符号为负。
负*负 => 正*正 直接进行，运算结果符号为正

## Slide 77: （3）BCD码除法调整指令
BCD码除法和乘法相似，也是对手算过程的一种模仿。
首先理解2位BCD码除以1位BCD码的情况是理解多位BCD码除法的基础。
与前面介绍的十进制调整指令不同，BCD码除法调整指令是在除法指令执行前使用的。

## Slide 78: （3）BCD码除法调整指令
BCD码除法调整指令假定被除数（两位非组合类型的BCD码）是存放在AX中的，（AH）为高位BCD码，（AL）为低位BCD码。
调整过程：AL<=（AH）*0AH+（AL）
AH <= 0
调整目的：将AX中的两位BCD码转换为对应的二进制数存放在AL中，这个过程正好和乘法调整是相反的。

## Slide 79: 手算除法的简单例子
176 / 5 ：（176和5都是BCD码表示）
1）01 / 5 = 商0 余 1
2）17 / 5 = 商3 余 2
3）26 / 5 = 商5 余 1
运算结果：把每次除法的商按照先后顺序连起来，为35，余数取最后一次除法的余数，为1。

## Slide 80: 手算除法的特征
1）每一次局部除法运算都是两位BCD码除以一位BCD码（除数）。
2）每一次得到的余数（一位BCD码），和被除数中下一次参加局部除法的BCD码组成新的2位BCD码被除数。
这些特征也就决定了BCD码除法的算法思路。

## Slide 81: BCD码除法的局限
上面的例子中，只考虑了除数为一位BCD码的情况，若除数为多位BCD码，则在实行除法以前，需使用AAD指令调整为二进制数。
整个除法过程将变得更加复杂，并且对于除法操作，BCD码运算有局限性，因为二进制除数最大为一个字。
BCD码的除法运算也可以使用逻辑上比较简单的方法：数制转换。

## Slide 82: 7.3 多精度数运算
多精度运算是指多字节、多字的算术运算。
由于8086/8088 CPU所能处理的最大数据为16位数据，如果超过这个限制，那么必须编制相应的程序来进行算术运算。
对于多精度数的加减运算，主要考虑将低字或低字节的进位、借位反映到高字或高字节的加减运算中。具体使用的指令为ADC、SBB。

## Slide 83: 多精度乘除法运算
多精度数乘除法运算和BCD码乘除法运算非常相似，也是对手算方法的一个模仿过程。

## Slide 84: 多精度乘除法运算
BCD码乘法是以两个BCD码相乘为基础，算出乘数各个数位与被乘数各个数位相乘的部分积，把这些部分积错位相加得到最后的结果。
由于十进制数不能完全和几个二进制数位对应起来，十进制和二进制之间没有直接的联系，所以在每一次运算以后都必须进行十进制调整。

## Slide 85: 多精度乘除法运算
对于多精度数来说，原理是相通的，就字节来说，每一个字节可以看作是256进制数的一个数位；
同样可以求乘数各个数位与被乘数各个数位的部分积，最后把这些部分积错位相加得到最后的结果。

## Slide 86: 多精度乘除法运算
如果多精度数以字节为单位进行运算，那么解释为256进制数（8个二进制位），如果以字为单位进行运算，那么解释为65536进制数（16个二进制位）。
这些进制和16进制（4个二进制位）相似，在使用二进制运算指令时不需要任何调整。

## Slide 87: 多精度乘除法运算
对于除法，多精度数和BCD码也具有非常相似的特征。
对于BCD码，以两位BCD码除以一位BCD码作为基础模仿手算过程。
对于多精度数，也可以模仿这样的过程，2位256进制（或65536进制）数除以一位256进制数。